Gradsko vijeće

Klasa: 325-14/15-01/1

Urbroj:2186/016-03-15-7

Lepoglava, 9.11. 2015. godine

Temeljem odredbe članka 67. stavak 3. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/13, 43/13 i 51/13), a po prethodnom mišljenju Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za Muru i Gornju Dravu Klasa: 325-04/15-01/263, Urbroj:  374-26-3-15-3 od 28.10.2015. godine,  Gradsko vijeće Grada Lepoglave na ____. sjednici održanoj _____________ 2015.  godine,  donosi

O D L U K U

o odvodnji otpadnih voda

na području grada Lepoglave

- OPĆE ODREDBE

Članak 1.

- Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način odvodnje otpadnih voda na području grada Lepoglave.

- Ovom Odlukom određuju se i uvjeti za korištenje, održavanje i izgradnju sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, a u svrhu zaštite čovjekove okoline i očuvanja vode od prekomjernog zagađivanja s ciljem njenog daljnjeg korištenja.

Članak 2.

Ova Odluka sadržava odredbe:

- o načinu odvodnje otpadnih voda na području grada Lepoglave te o namjeni i vrstama sustava za odvodnju otpadnih voda,

- o načinu odvodnje onečišćenih oborinskih voda koje se ne ispuštaju u sustav javne odvodnje,

- o zemljopisnim podacima o mjestima ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u tijela površinskih voda, odnosno iznimno o mjestima ispuštanja u tijela podzemnih voda,

- o uvjetima ispuštanja otpadnih voda na područjima grada Lepoglave na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje,

- o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda koje nisu tehnološke, a ispuštaju se u građevine javne odvodnje, sabirne i septičke jame,

- o podacima o nadležnostima održavanja sustava javne odvodnje,

- o uvjetima održavanja bioloških uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, održavanja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama,

- o upućivanju na obvezu priključenja na građevine javne odvodnje sukladno odluci o priključenju i općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga,

- prekršajne odredbe i

- završne odredbe.

Članak 3.

- Otpadnim vodama u smislu ove Odluke se smatraju:

- sanitarne otpadne vode,

- tehnološke otpadne vode i

- oborinske onečišćene vode.

- „Sanitarne otpadne vode“ su otpadne vode koje se nakon korištenja ispuštaju iz stambenih objekata, ugostiteljstva, ustanova, vojnih objekata i drugih neproizvodnih djelatnosti i uglavnom potječu od ljudskog metabolizma i aktivnosti kućanstva;

- „Tehnološke otpadne vode“ su sve otpadne vode koje nastaju u tehnološkim postupcima i ispuštaju se iz industrijskih objekata za obavljanje bilo kakve gospodarske djelatnosti, osim sanitarnih otpadnih voda i oborinskih onečišćenih voda;

- „Oborinske onečišćene vode“ su otpadne vode koje nastaju ispiranjem oborina s površina prometnica, parkirališta ili drugih manipulativnih površina, postupno otapajući onečišćenja na navedenim površinama te otječu u sustave javne odvodnje ili izravno u površinske vode;

- „Septička jama“ je građevina u koju se prikupljaju sanitarne otpadne vode s vodonepropusnim stjenkama i dnom, a sastoji se od tri komore, s preljevom i ispustom;

- „Sabirna jama“ je vodonepropusna građevina bez preljeva i ispusta u koju se prikupljaju sanitarne i tehnološke otpadne vode;

- Ostali izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a potječu iz propisa o vodama imaju značenja određena Zakonom o vodama (dalje u tekstu: Zakon).

Članak 4.

- Javna odvodnja je djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanja u površinske vode, obrada mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje tim građevinama;  pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

- Otpadne vode odvode se putem posebnih sustava koji mogu biti:

- sustav javne odvodnje otpadnih voda, koji prema načinu odvodnje može biti mješoviti ili razdjelni,

- sustav interne odvodnje i

- sustav odvodnje oborinskih voda.

- Sustav javne odvodnje čini skup komunalnih vodnih građevina i uređaja za obavljanje djelatnosti javne odvodnje.

- Sustav interne odvodnje čini skup građevina, uređaja i oprema za skupljanje, prethodnu obradu (ukoliko je potrebna) i odvođenje otpadnih voda iz pojedinih građevina i nekretnina do kontrolnog okna, odnosno septičke / sabirne jame ili biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

- Kontrolno okno je dio internih kanalizacijskih vodova i priključuje se izravno na komunalne vodne građevine.

- Na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje dio internih kanalizacijskih vodova čine i septičke / sabirne jame i biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

- Sustav odvodnje oborinskih voda čine izgrađeni zatvoreni ili otvoreni kanali, prirodna korita, slivnici i drugi uređaji kojima se oborinske vode odvode u sustav javne odvodnje ili izravno u površinske vode i druge recipijente izvan sustava javne odvodnje.

Članak 5.

Vlasnici ili drugi zakoniti posjednici nekretnina na području grada Lepoglave dužni su odvodnju otpadnih voda sa svojih zemljišta i nekretnina obavljati u skladu s odredbama Zakona, odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, odredbama prateće važeće  zakonske regulative, kao i odredbama ove Odluke.

Članak 6.

- Djelatnost javne odvodnje obavljati će javni isporučitelj sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine Grada Lepoglave („Službeni vjesnik varaždinske županije“ broj 45/11, u daljnjem tekstu: Javni isporučitelj).

- Dio poslova iz stavka 1. ovog članka, a koji se odnose na pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama može obavljati Javni isporučitelj ili druga pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje navedene djelatnosti.

Članak 7.

- Svaki vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja je priključena na sustav javne odvodnje obvezan je plaćati cijenu usluge za korištenje javne odvodnje.

- Vlasnik ili zakoniti posjednik nekretnine koja posjeduje sabirnu ili septičku jamu, dužan je plaćati cijenu pražnjenja i odvoza Javnom isporučitelju ili drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je registrirana za obavljanje navedene djelatnosti.

- Cijena usluge za korištenje sustava javne odvodnje plaća se od dana priključenja internih kanalizacijskih vodovoda na sustav javne odvodnje.

- Odluka o cijenama usluge za korištenje sustava javne odvodnje donosi se na način propisan Zakonom te općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.

- NAČIN ODVODNJE

Članak 8.

- Otpadne vode se odvode sustavom javne odvodnje te se ispuštaju u prijamnik  nakon pročišćavanja u uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

- Na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje otpadne se vode odvode u septičke / sabirne jame iz kojih se, putem ovlaštene fizičke ili pravne osobe, redovito odvoze i ispuštaju u sustav javne odvodnje s biološkim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda.

- Na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje otpadne vode se mogu odvoziti do sustava javne odvodnje s biološkim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda sukladno uvjetima dobivenim od Hrvatskih voda, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama i odredbama ove Odluke.

Članak 9.

- Na području grada Lepoglave gdje postoji sustav javne odvodnje otpadne vode odvode se mješovitim ili razdjelnim sustavom.

- Mješovitim se sustavim javne odvodnje odvode sve otpadne vode istim kanalima.

- Razdjelnim se sustavom javne odvodnje zasebnim se kanalima odvode oborinske vode, a zasebnim ostale otpadne vode.

- Nepotpuni razdjelni sustav je onaj kod kojeg se oborinska voda odvodi dijelom otvornim kanalima, a dijelom rigolima i kinetama, a ostale otpadne vode se odvode zatvorenim kanalima.

- INTERNI KANALIZACIJSKI VODOVI

Članak 10.

Projektiranje i izvedba internih kanalizacijskih vodova mora biti u skladu s relevantnim zakonskim odredbama, odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine, općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga na području grada Lepoglave, te odredbama ove Odluke.

Članak 11.

Trošak projektiranja, izvedbe i održavanja internih kanalizacijskih vodova snosi fizička, odnosno pravna osoba koja je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine s koje se vrši odvodnja otpadnih voda.

Članak 12.

- Svako zemljište koje čini jednu građevnu česticu ili na koje je smješten pogon koji čini zaokruženu cjelinu, a nalazi se pod upravom jednog vlasnika ili zakonitog posjednika nekretnine, može dobiti, u pravilu, jedan priključak na sustav javne odvodnje.

- Iznimka je moguća samo u slučaju ako se investicijsko – tehničkom dokumentacijom utvrdi da bi zbog izvanredno nepovoljnih terenskih prilika tehničko rješenje s jednim priključkom bilo osobito nepovoljno i ekonomski neprihvatljivo.

Članak 13.

Svako zemljište koje čini jednu građevnu česticu ili na koje je smješten pogon koji čini zaokruženu cjelinu, a koje ne graniči s javnim površinama opremljenim sustavom javne odvodnje može se priključiti na sustav javne odvodnje izvedbom priključka preko zemljišta koje izravno graniči s javnom površinom uz uvjet da se pribavi suglasnost vlasnika zemljišta ili da se putem nadležnog tijela riješe javno pravni odnosi za izvedbu i održavanje priključka, osim ako nije drugačije određeno dokumentima prostornog uređenja.

Članak 14.

- Priključkom na sustav javne odvodnje smatra se dio odvojenog cjevovoda od kontrolnog okna objekta priključenja do revizionog okna priključenja.

- Reviziono okno priključka je dio sustava javne odvodnje koji spaja priključke na sustav javne odvodnje s  kanalom sustava javne odvodnje.

- Reviziono okno priključka nalazi se u čestici javne površine, uz granicu iste.

- Ukoliko ne postoji reviziono okno priključka, priključkom se smatra dio cjevovoda od kontrolnog okna do kanala sustava javne odvodnje.

- Reviziono okno je dio sustava javne odvodnje i nalazi se na kanalu sustava javne odvodnje.

- Za objekte koji nemaju kontrolno okno, reviziono okno priključka smatra se njihovim kontrolnim oknom, a internim kanalizacijskim vodovodima smatra se cjevovod od revizionog okna priključka do objekta.

- Troškove održavanja priključka i internog kanalizacijskog vodovoda snosi korisnik.

- Troškove održavanja kontrolnog okna koje se nalazi na javnoj površini odnosno površini u javnoj upotrebi snosi Javni isporučitelj, osim za popravak kontrolnog okna u slučaju oštećenja od poznatog počinitelja kad se za troškove popravka tereti počinitelj oštećenja.

- Priključak na sustav javne odvodnje mora se izvesti na način kako je regulirano zakonom, ostalim relevantnim zakonima i općim aktima grada Lepoglave te općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.

Članak 15.

Građevina koja se sastoji od više stambenih jedinica mora, u pravilu, imati jedan priključak.

Članak 16.

- Tehnološke otpadne vode moraju prije ispuštanja u sustav javne odvodnje biti prethodno pročišćene do graničnih vrijednosti emisija onečišćujućih stvari za ispuštanje u sustav javne odvodnje, koje su propisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

- Tehnološke otpadne vode moraju prije ispuštanja u površinske vode biti prethodno očišćene do graničnih vrijednosti emisija onečišćujućih tvari za ispuštanje u površinske vode koje su propisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

- Sustav interne odvodnje mora biti izgrađen i održavan tako da osigura sigurnu i pravilnu odvodnju i pročišćavanje proračunatih količina otpadnih voda i grade se i održava u skladu s važećim propisima.

- Sustav interne odvodnje mora biti izgrađen i održavan tako da:

- isključi mogućnost onečišćenja okoliša, bilo razlijevanjem otpadnih i drugih voda po površini, bilo prodiranjem onečišćenih voda u podzemne slojeve ili širenjem neugodnog mirisa,

- spriječi širenje zaraznih bolesti,

- količinom ili sastavom otpadnih voda ne ugrozi funkciju sustava javne odvodnje ili stanje površinskih voda u koje se otpadne vode ispuštaju,

- je zaštićen od povrata vode iz sustava javne odvodnje.

- SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 17.

- Pravne i fizičke osobe dužne su otpadne vode ispuštati u sustav javne odvodnje.

- Za brežne dijelove naselja ili manje zaselke moguće je i formiranje malih kanalskih mreža za grupaciju od 10 –ak kuća koristeći male mehaničko biološke (ili samo biološke) uređaje ili koristiti male uređaje za pojedinačna domaćinstva, u skladu s Prostornim planom uređenja grada Lepoglave, time da se istima mora osigurati stupanj pročišćavanja sukladno pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

- Iznimno, na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje pravne i fizičke osobe dužne su otpadne vode ispuštati na način propisan ovom Odlukom.

- Nakon što se izgradi sustav javne odvodnje pravne i fizičke osobe dužne su se priključiti na njega i skladu s važećom odlukom o priključenju na vodne komunalne građevine, općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, odredbama ove Odluke te ostalim relevantnim zakonskim odredbama.

Članak 18.

- Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnina obvezan je podnijeti zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje u skladu sa Zakonom i važećom odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine.

- Ukoliko Javni isporučitelj utvrdi postojanje bespravno izvedenog priključka, odnosno priključka izvedenog bez suglasnosti Javnog isporučitelja, vlasnik ili drugi zakoniti posjednik internih kanalizacijskih vodovoda obvezan je podnijeti zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje te izvršiti rekonstrukciju priključka, ukoliko je potrebna, prema uvjetima Javnog isporučitelja.

- Ukoliko vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine ne postupi sukladno odredbi stavka 2. ovog članka smatrat će se da ispušta otpadne vode suprotno ovoj Odluci.

Članak 19.

- Javni isporučitelj je dužan održavati sustav javne odvodnje otpadnih voda i pripadajući uređaj za pročišćavanje u skladu s vodopravnom dozvolom u stanju funkcionalne i tehničke sposobnosti u svrhu neprekidnog obavljanja i redovite isporuke vodne usluge.

- Isporučitelj vodne usluge mora građevinu za javnu odvodnju otpadnih voda, osim onih građevina koje su posebnim propisima izuzete, podvrgnuti kontroli ispravnosti na svojstvo strukture stabilnosti i funkcionalnosti, kao i svojstvu vodonepropusnosti u rokovima utvrđenim posebnim propisima.

- SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Članak 20.

- Sustavom odvodnje oborinskih otpadnih voda upravlja i održava ga Grad Lepoglava u skladu s relevantnim zakonskim odredbama, drugim propisima i općima aktima Grada Lepoglave.

- Grad Lepoglava može gradnju i / ili održavanje sustava oborinske odvodnje ustupiti Javnom isporučitelju.

- Sustavima odvodnje oborinskih voda koji su svrstani u javno dobro upravlja i održava ih ovlaštena pravna osoba sukladno odredbama Zakona o vodama.

- Građevine oborinske odvodnje iz stambenih zgrada, poslovnih i drugih prostora, grade i održavaju vlasnici predmetne nekretnine.

- Kanale oborinske odvodnje s prometnica održavaju osobe koje, u skladu s posebnim propisima, upravljaju prometnicama ako su ti kanali izgrađeni na cestovnom zemljištu.

Članak 21.

Građevine i uređaji oborinske odvodnje koje su sastavni dio javne ceste, a nisu vezani za sustav javne odvodnje, grade se i održavaju kao sastavni dio te javne ceste te njima upravlja i održava ih ovlaštena osoba kojoj je povjereno upravljanje tom javnom cestom u skladu s odredbama Zakona o cestama.

Članak 22.

U kanalsku mrežu sustava oborinske odvodnje ne smiju se ispuštati sanitarne otpadne, tehnološke otpadne vode niti ikakve druge otpadne vode izuzev oborinskih onečišćenih voda.

- PROVJERA SASTAVA OTPADNIH VODA

Članak 23.

- U sustav javne odvodnje smiju se ispuštati samo otpadne vode internih kanalizacijskih vodova koje po sastavu odgovaraju odredbama važećeg Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, vodopravnog akta ili rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša i odgovarajućim aktima Javnog isporučitelja u skladu s Zakonom.

- Redovne analize sastava i svojstava otpadnih voda koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje obavljaju vlasnici ili drugi zakoniti posjednici internih kanalizacijskih vodova putem ovlaštenih pravnih osoba na način kako to odredi tijelo uprave nadležno za poslove vodopravne inspekcije ili u skladu s vodopravnim aktom.

- Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik internih kanalizacijskih vodova rezultatima analiza otpadnih voda mora obavještavati, osim Zakonom predviđenih tijela, Javnog isporučitelja.

Članak 24.

- Javni isporučitelj može u slučaju opravdane sumnje vršiti provjeru količine i sastava otpadnih voda putem kontrolnih analiza na svoj trošak.

- Kontrolne analize sastava i svojstava otpadnih voda obavljaju s putem ovlaštenog laboratorija.

- U slučaju da rezultat analize iz prethodnog stavka pokaže odstupanje od propisanih vrijednosti Javni isporučitelj obvezan je odmah pokrenuti službeni postupak utvrđivanja i uklanjanja onečišćenja putem ovlaštenih osoba i na način utvrđen posebnim propisima.

- ODLAGANJE I ODSTRANJIVANJE OPASNIH I ŠTETNIH TVARI

Članak 25.

Sve fizičke i pravne osobe koje na zemljišnim česticama i objektima kojih su vlasnici ili drugi zakoniti posjednici drže pohranjene opasne stvari koje bi mogle ugroziti sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, dužne su njihovo odlaganje i uklanjanje obavljati u skladu s zakonskim propisima.

- ODVODNJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJIMA NA KOJIMA NIJE IZGRAĐEN SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 26.

Na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje obavezna je izgradnja sabirnih jama, septičkih jama ili odgovarajućeg biološkog uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda temeljem uvjeta definiranih u odobrenju za njihovu izgradnju.

Članak 27.

- Granične vrijednosti opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama koje se ispuštaju u sabirne, odnosno septičke jame ne smiju prekoračiti vrijednosti određene Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda za ispuštanje u sustav javne odvodnje.

- Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik dužan je dopustiti Javnom isporučitelju kontrolu graničnih vrijednosti emisija otpadnih voda koje se ispuštaju u sabirne odnosno septičke jame.

- Otpadne vode iz septičkih jama ili iz biološkog uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda prije ispuštanja u prijamnik moraju biti pročišćene do kakvoće koja je propisana za kategoriju prijamnika u koji se ispuštaju prema važećem pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Članak 28.

- Oborinske i površinske vode ne smiju se ispuštati u sabirne i septičke jame.

- Nije dozvoljeno ispuštanje sadržaja septičkih odnosno sabirnih jama u sustav javne odvodnje koji nema biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

- Nije dozvoljeno ispuštanje sadržaja sabirnih odnosno septičkih jama u sustav javne odvodnje.

Članak 29.

- Sabirne i septičke jame se moraju nalaziti na mjestu do kojeg je moguć pristup posebnim vozilima za  pražnjenje jame.

- Poklopci na sabirnim i septičkim jamama moraju biti lagani, nosivosti do najmanje 5 tona, dimenzija 60 x 60 cm ili odgovarajućeg kružnog profila s ispravnim ručkama za otvaranje.

Članak 30.

- Sabirne i septičke jame prazni Javni isporučitelj ili druga pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje navedene djelatnosti na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika.

- Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik odgovoran je za redovito pražnjenje sabirne odnosno septičke jame na način propisan ovom Odlukom.

Članak 31.

Pravne i fizičke osobe koje posjeduju biološke uređaje za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda dužne su ih održavati posredstvom Javnog isporučitelja ili druge osobe registrirane za obavljanje navedene djelatnosti sukladno uvjetima i tokovima utvrđenim vodopravnim aktom te uputstvima proizvođača za upotrebu i održavanje ovih uređaja.

Članak 32.

- Nakon izgradnje sustava javne odvodnje i izvedbe priključka na istu, vlasnik ili drugi zakoniti posjednik dužan je sve dotadašnje instalacije, uređaje i građevine koji se više neće koristiti staviti van funkcije u roku od 60 dana od dana priključenja na sustav javne odvodnje.

- Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik dužan je dopustiti Javnom isporučitelju kontrolu postupanja prema obvezi iz prethodnog stavka.

- ZEMLJOPISNI PODACI O MJESTIMA ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA IZ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Članak 33.

- Na sjeveroistočnom dijelu naselja Lepoglava, sukladno Prostornom planu uređenja grada Lepoglave, planirana je lokacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, s ispustom u rijeku Bednju.

- U naselju Žarovnica, uz županijsku cestu oznake Ž 2058, sukladno Prostornom planu uređenja dijela naselja Lepoglava, nalazi se lokacija za postavu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, s ispustom u potok Kamenica.

- Ostale lokacije pročistača otpadnih voda na području grada Lepoglave će se utvrđivati naknadno prema stvarnim potrebama, u skladu s Prostornim planom uređenja dijela naselja Lepoglava.

- NADZOR

Članak 34.

Inspekcijski nadzor nad izvršavanjem ove Odluke provode nadležne inspekcijske službe (državna vodopravna inspekcija) sukladno ovlastima i nadležnostima odredaba Zakona o vodama, ove Odluke i ostalih relevantnih zakonskih odredbi.

- PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 35.

- Novčanom kaznom u iznosu do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- ne izvrši projektiranje i izvedbu internih kanalizacijskih vodova sukladno odredbi članka 11. ove Odluke;

- izvrši priključenje suprotno odredbi članka 15. stavka 9. i članka 16. ove Odluke;

- ne postupi na način propisan člancima 17., 18., 19. i 20. ove Odluke;

- postupi suprotno odredbi članka 23. ove Odluke;

- ispušta u sustav javne odvodnje otpadne vode suprotno odredbi članka 24. stavak 1. ove Odluke, odnosno ne vrši analize sastava i svojstava otpadnih voda sukladno članku 24.n stavku 2. ove Odluke;

- ne dopusti Javnom isporučitelju kontrole sukladno odredbi članka 25. stavak 1. i članka 28. stavka 2. ove Odluke;

- postupi suprotno odredbama članaka 26., 29. i 30. ove Odluke;

- ne prazni redovito sabirne i septičke jame sukladno odredbi članka 31. stavak 2. ove Odluke;

- ne održava biološke uređaje za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda sukladno odredbi članka 32. ove Odluke;

- dotadašnje instalacije, uređaje ili građevine nije stavio van funkcije na način propisan odredbom članka 33. stavka 1. ove Odluke, odnosno nije dopustio Javnom isporučitelju kontrolu sukladno članku 33. stavku 2. ove Odluke.

- Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom do 2.000,00 kuna.

- Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom do 2.000,00 kuna.

- PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

- Fizička ili pravna osoba koja djeluje suprotno odredbama ove Odluke i time prouzroči materijalnu štetu (primjerice onečišćenje okoliša, onečišćenje na kanalima, objektima i ostalim građevinama sustava javne odvodnje i slično) snosi odgovornost za prouzročenu štetu.

- Troškove popravka oštećenja te sanacija i nadoknadu štete snosi fizička ili pravna osoba koja ih je prouzročila.

Članak 37.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku varaždinske županije.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

GRADA LEPOGLAVA

Robert Maček

# Text boxes

### REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

tel. 042 770 411, fax 042 770 419